## Slide 1
ACADEMIA SINICA · NTNU ⁴⁰Ar/³⁹Ar LAB
pyADR
DiagramPlot & Argon Pipeline 功能介紹
把 ⁴⁰Ar/³⁹Ar data reduction 的 isochron 數學對齊現代文獻，
並做成可檢視、可調參的自動化流程與互動式判讀工具。
DiagramPlot 數學修正
互動式 isochron
Argon Pipeline 自動化
內建判讀輔助
報告人：An-Jun (Andrew) Liu · pyADR v3.8.88 · 2026
pyADR — Ar/Ar geochronology data reduction
01

## Slide 2
定位
我做了 兩件事
① DiagramPlot — 把數學做對
■ 修正沿用多年、影響每一份歷史 Int age 與 WMA 的 isochron 公式 bug
■ 全部對齊 community standard：Vermeesch 2018/2024、Schaen 2021、IsoplotR
■ 再把出圖升級成互動判讀工具（切方法、選 group、查公式）
② Argon Pipeline — 把流程自動化
■ 從 .dat 一路到年代，三頁式流程全自動
■ T₀ / MassRatio / AgeCalc 每一步都看得到、改得動
■ 內建 z-score、σ budget、MSWD 顏色等判讀輔助
先講「正確性」（有文獻撐腰的硬實力），再講「自動化與好用」。
定位
02

## Slide 3
DIAGRAMPLOT · 數學核心
修正 5 類 公式 bug，每條都有 primary literature
項目
舊版（錯）
修正後
文獻
Inverse isochron F
F = 1/slope；LS 用 trapped 36/40 當 F（物理錯）
F = −slope / intercept（York convention）
Vermeesch 2024 / 2018
WMA 加權平均
loop 內 1/σ² 互消 → 退化成 ΣTᵢ
Σ(T/σ²) / Σ(1/σ²)
Schaen 2021
MSWD 參考點
算術平均
改用 WMA
Schaen 2021
σ_J 誤差傳播
括號錯位 → σ_J 高估數個數量級
(e^λt−1)/F_r² 正確偏導
Bevington & Robinson 1992
σ₃₆ / σ₃₉
corrections σ 被雙重計算
從 raw component 扣回
quadrature 一致化
這幾條不是我自己想的，是把程式對齊 IsoplotR / Schaen 的 community convention。
DiagramPlot · 數學
03

## Slide 4
DIAGRAMPLOT · 影響範圍
這些 bug 影響每一份過去的結果
■ SH 樣品 Int age：舊版 F 用 1/slope → age 系統性偏低
■ LS 樣品 Int age：舊版 F 用 trapped 36/40 → 完全錯
■ 所有 WMA：舊版等同 ΣTᵢ，不是加權平均
■ 所有 MSWD：舊版用算術平均當參考點
■ 所有 σ_age：舊版 σ_J 高估 → σ_age 整條系統性高估
※ age 中心值修正後不變的只有 σ_J 那條（只縮小誤差）。
⚠ 給老師的提醒
已投稿 / 已發表結果若用到舊的 Int age 或 WMA，建議評估是否需要 erratum。
✓ 怎麼證明修對了
SYL31 LS（Sylhet Trap 玄武岩）
論文值 115.4 ± 3.9 Ma
修正後 Date / WMA ≈ 115 Ma ✔
DiagramPlot · 影響
04

## Slide 5
DIAGRAMPLOT · 互動功能
從「靜態出圖」升級成 互動判讀工具
x=0.01182 y=0.00251 | York 2004 | MSWD 1.07 (n=6)
³⁹Ar/⁴⁰Ar
³⁶Ar/⁴⁰Ar
✕
atm ⁴⁰/³⁶ = 1/intercept
group fit
group fit
Inverse isochron：滑鼠座標 + 方法/MSWD 併入 infoLabel；marker 用紅/彩 X
■ 方法可切換：OLS ↔ York 2004 dropdown，即時 re-render
■ 互動選點：圖上直接點 data point 分 group，各自算 isochron（初開就能點）
■ infoLabel：即時顯示滑鼠資料座標 + 回歸 MSWD
■ marker 修正：大氣值紅圓→紅 X、group 交點→彩色 X
■ Int age std 標籤補回（之前被截斷空白）
DiagramPlot · 互動
05

## Slide 6
DIAGRAMPLOT · 控制與輔助
軸全可調，公式當場查得到
Plot Controls 面板
■ X/Y 軸範圍 per-panel 獨立（isochron 與三譜尺度差很多）
■ Style：pyADR / Classic PDF 兩種出圖風格
■ Log Y（Ca/K、Cl/K、Degassing）、Group Span
■ legend / group fits / overall fit 開關
Main / Help 選單 + 內建公式
menubar：Main（回首頁）· Help → Formulas & References
Plateau / WMA
Isochron
MSWD
Age formula
Ar components
3D Plane Fit
References
「看圖看到一半想確認公式，當場查得到，引文都列好。」
7 張圖：Age Spectrum · ⁴⁰Ar(r)% · Inverse Isochron · Normal Isochron · Ca/K · Cl/K · Degassing
DiagramPlot · 控制
06

## Slide 7
ARGON PIPELINE · 總覽
三頁式流程：.dat → 年代，每步可檢視
.dat
原始訊號
① Calculate T₀
挑 cycle · 定截距
z-score 著色 · σ 雙軸
② MassRatio
質量歧視校正
對齊 NTNU 格式
③ AgeCalc + Datum
York isochron · plateau
9 個分頁 · 可改 J 重算
年代 ± σ
表 · 圖 · datum · export
左側固定按鈕列 | Parameter 鈕可隨時跳去調 J 等常數再切回，session 不丟
不是黑盒子：T₀ 挑哪些 cycle、用哪條 σ、plateau 選哪幾階，全部攝在 UI 上可檢視、可手動覆蓋。
Argon Pipeline · 流程
07

## Slide 8
ARGON PIPELINE · ① CALCULATE T₀
智慧挑訊號，每顆 cycle 都看得到為什麼
Sample: NO.65 | Muscovite | Mode: Auto | Fit: Linear
Cycle 選取（robust z-score 著色）
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
healthy z<1.8
suspicious
outlier z≥3
Signal T₀ Range（挑 blank cycle）
Blank
700°C
900°C
1100°C
1300°C
■ Serial 挑 cycle：Ar37→Ar36→Ar38/39/40 按物理依賴順序
■ z-score 著色：MAD-based，藍/琥珀/紅一眼看 outlier，hover 顯 t / mV / z
■ σ 雙軸可切換：pcov[-1,-1]（Li 2019）vs std(|r|)/√n，圖上同時印兩式
■ T₀ Range 盒鬚圖：blank box + 各 step T₀±σ，黃帶標目前 step
對老師強調：AutoPipeline 的 σ_T0 改 SE-from-covariance，但主程式 CalcT0Page 您指定的 std(|r|)/√n 我沒動。
Argon Pipeline · T₀
08

## Slide 9
ARGON PIPELINE · ③ AGECALC + DATUM
Excel 風格 9 分頁：左圖 + 右資訊面板
J = 0.0008912
Recalculate
MSWD 1.07 ext
Plateau 9.77 ± 0.28 Ma (2σ)
Cumulative ³⁹Ar(K) %
Summary
Datum
Age Spectrum
⁴⁰Ar(r)%
Inverse
Normal
Ca/K
Cl/K
Degassing
■ 9 分頁：Summary · Datum · Age Spectrum · ⁴⁰Ar(r)% · Inverse · Normal · Ca/K · Cl/K · Degassing
■ York 2004 isochron + Wendt-Carl 1991 √MSWD 外部誤差
■ plateau 可手動勾 或 Auto-plateau；改完即時更新
■ 可編輯 J + Recalculate：走完整 pipeline 重算，表/banner/圖/datum 一致
■ Plot Controls：軸範圍、Style、Log Y、Group Span 全可調
Argon Pipeline · AgeCalc
09

## Slide 10
ARGON PIPELINE · 判讀輔助
不用心算就知道數據健不健康
σ uncertainty budget
total fusion σ² 拆三來源，一眼分 J-limited / signal-limited
J 15%
⁴⁰Ar* 73%
³⁹K
³⁶Ar blank → Inverse Isochron 敏感度
■ 滑桿拉 ³⁶ blank ×k，看點垂直滑動、trapped 與 age 怎麼動
■ 即時讀數 trapped = 1/intercept、age (F=−slope/intercept)
■ 純 what-if 預覽，不改任何科學輸出
MSWD 顏色提示
MSWD>1 → banner 標「ext」，σ_age ×√MSWD（對齊 IsoplotR model-1）
⁴⁰Ar(r)% > 100% 警示
net ³⁶Ar(atm)<0 自動標紅，提示 ³⁶ blank 扣過頭
Argon Pipeline · 判讀
10

## Slide 11
驗證
怎麼讓老師相信數字
標準樣品（K-rich 雲母）
NO.65 muscovite
irradiation 0621-01C
9.77 ± 0.28 Ma
plateau WMA 目標值
論文對照（玄武岩）
SYL31 LS
Sylhet Trap 玄武岩
115.4 ± 3.9 Ma
修正後 Date / WMA ≈ 115 Ma ✔
第三方交叉比對
IsoplotR
同一份 0621-01C
MSWD · p(χ²)
York / inverse isochron 一致
驗證
11

## Slide 12
小結
把 pyADR 從「能跑」做到「能信、好用」
■ DiagramPlot：5 類 isochron 公式對齊文獻 + 互動選點 / 切方法 / 內建公式查詢
■ Argon Pipeline：.dat→年代三頁自動化，每步可檢視、可調 J 重算
■ 判讀輔助：z-score、σ budget、MSWD 顏色、敏感度 what-if
■ 驗證：NO.65 9.77 Ma、SYL31 115 Ma、IsoplotR 交叉比對
下一步（已知 backlog）
■ LAMBDA_K 正式定義為 Renne 2010 (5.531e-10)
■ plateau 的 σ budget + w/o-J 分析誤差
■ Errorchron Model 3 / anchored isochron（少 step 備援）
謝謝老師，歡迎指教 🙏
An-Jun (Andrew) Liu · pyADR v3.8.88
12